Dotyczy projektu zamiennego dobudowy windy zewnętrznej do projektu ”Modernizacji z rozbudowy budynku ośrodka zdrowia w Baninie gm. Żukowo”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Branża budowlana

SPIS TREŚCI

I. 	WYMAGANIA OGÓLNE

II.	 ROBOTY BUDOWLANE

III/1.	 FUNDAMENTY

III/2.	 ŚCIANY  ZEWNĘTRZNE  I  WEWNĘTRZNE MUROWANE KONDYGNACJI

NADZIEMNYCH

III/3. 	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE nadproża, wieńce, strop,

III/4.	TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY

III/5.	POSADZKI

III/6.	ELEMENTY ŚLUSARSKIE

III/7.	MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW

III/8.	ELEWACJE

III/9	POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE III/10.	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

2 SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna

SST - szczegółowa specyfikacja techniczna

BHP - bezpieczeństwo i higiena prac

1.   WSTĘP

1.1	Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji technicznej  (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.2	Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.2.1	Obiekty budowlane - są to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.

- Budowa - jest to wykonanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.

- Roboty budowlane - są to rozbiórki, remont, przebudowa, montaż, rozbudowa, prace wykończeniowe.

- Plac budowy - teren na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę oraz czynności pomocnicze  jak składowanie materiałów, przedmiotów itp. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.2.8	Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.2.9	Sprzęt zmechanizowany - dźwig, betoniarka, podnośnik dźwigowy, ściany i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

1.2.10	Sprzęt pomocniczy - zawiesia, uchwyty, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.

1.2.11 Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji robót i remontu.

1.2.12	Zamawiający - udzielający zamówienia Wykonawcy. Do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

- Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

- Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu do chwili odbioru końcowego robót.

1.3.2	Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.3.3	Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4	Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych,, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 'będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść   będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów

dróg i dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem  zbiorników  i   cieków  wodnych pyłami   lub

substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.3.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną I wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  Szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.3.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

13.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.11 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty

2.MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W  przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3	Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

2.4	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5	Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.    SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.    TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w SST, a także  w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bhp.,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób  i  procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania

tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  w mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów budowlanych,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (atestów i aprobat technicznych) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5	Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami   technicznymi   określonymi   na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2)	Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3)	Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny  być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4)	Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

(5)	Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1	Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2	Odbiór robót zanikających i ulegających zakrycia

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.4	Odbiór ostateczny robót

8.4.1	Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2	Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z SST i ew. PZJ,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję-roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się na jej  wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2	Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, (b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- (b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami.

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

III. ROBOTY BUDOWLANE

III/1   FUNDAMENTY

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1.   WSTĘP

1.1	Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów.

1.2	Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem fundamentów.

2. MATERIAŁY

2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne".

2.2	Stosowane materiały

pospółka jednofrakcyjna,

beton (z wytwórni),

stal zbrojeniowa,

materiały do izolacji p.wilgociowej

3. SPRZĘT

3.1	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne"

3.2	Sprzęt do robót

- koparka,

- spycharka,

- łopaty,

- taczki,

- ubijak do zagęszczania podłoża.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"

4.2 Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 (24)

5.   WYKONYWANIE ROBOT

5.1	Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2	Zasady wykonania robót budowlanych

Sprawdzenie zgodności gruntu w wykopie z badaniami geotechnicznymi. W przypadku niezgodności należy wystąpić do Inspektora Nadzoru o wykonanie dodatkowych badań i dostarczenie niezbędnych danych umożliwiających rozpoczęcie robót fundamentowych. Wytyczenie głównych osi budynku z podaniem rzędnych wysokościowych projektowanej płyty fundamentowej z nawiązaniem do poziomu projektowanej posadzki. Podłoże pod fundamenty - wykop wykonać nie naruszając struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentów, wyrównanie podłoża do projektowanego poziomu posadowienia pospółką jednofrakcyjną z zachowaniem wilgotności podczas zagęszczania,  zabezpieczenie wykopu przed napływem wody opadowej i wody gruntowej.

5.4 Wykonywanie fundamentów

Wykonywanie szalunków, ułożenie zbrojenia z wypuszczeniem zbrojenia ściany fundamentowe. Zalanie betonem w ciągu jednego dnia bez przerw ( w przypadku niskich temperatur zabezpieczyć matami), pielęgnowanie betonu przez utrzymywanie odpowiedniej wilgotności, stosować wodę o właściwościach zgodnych z PN, zabezpieczenie płyty fundamentowej izolacją p wilgociową 2x lepikiem asfaltowym na gorąco wg projektu architektonicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne".

6.2 Badanie przed przystąpieniem do wykonywania robót

Sprawdzenie jakości wykonania robót z zapisem w dzienniku budowy i wykonaniem

protokółu odbioru robót zanikających.

odbiór podłoża, sprawdzenie metodą makroskopową gruntu,

odbiór szalunków, zbrojenia i prawidłowości usytuowania w planie,

odbiór fundamentów - odchylenie w poziomie wierzchów fundamentów < 2cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne"

  - Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2, m3.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST „Wymagania ogólne”

8.2 Sposób odbioru robót

Odbiór robót następuje na podstawie dokumentacji technicznej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej wykopu, podłoża i fundamentu

Wg stawki przetargowej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane Badanie gruntu

PN-81/B-O3020 Posadowienie bezpośrednie budowli

PN-82/B-02000 Obciążenie budowli

PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone - obliczenia statyczne

i projektowanie

III. ROBOTY BUDOWLANE

### III/2   ŚCIANY ZEWN. I WEWN. MUROWANE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  WSTĘP

1.1	Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścian zewn. i wewn. murowanych kondygnacji nadziemnych.

1.2	Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścian zewn. i wewn. murowanych kondygnacji nadziemnych.

1.3	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne".

2.2	Stosowane materiały

Bloczki gazobetonowe grub. 24 cm,

- styropian FS-2O grub. 12 cm, zaprawa cem.-wap. Rz-3 MPa,

Zaprawę wykonać mechanicznie, wbudować w ciągu 3 godz. Do zaprawy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, cement portlandzki lub hutniczy. Wymieszana zaprawa powinna stanowić jednolitą i jednorodną mieszaninę. Nasiąkliwość wagowa zapraw stwardniałych powinna wynosić nie więcej niż:

-	dla zapraw marek 3-15%

Przyczepność zapraw do podłoża ceramicznego po 28 dniach twardnienia powinna wynosić:

-	dla zapraw marek 3 - co najmniej 0,01 MPa

Czas zużycia zaprawy powinien wynosić nie więcej niż 2 godziny od jej przygotowania, a w okresie letnim przy temperaturze powyżej 20°C - nie więcej niż 1 godzinę.

Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

| Marka zaprawy | Orientacyjny skład objętościowy zaprawy |
| --- | --- |
|  | cement: ciasto wapienne: piasek | cement: wapno hydratyzowane: piasek |
| 0,8 | 1:2:12 | 1:2:12 |
| 1,5 | 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10 | 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10 |
|  | 1:1:6 1:1:7 1:1,7:5 | 1:1:6 1:1:7 1:1,7:5 |
| 5 | 1:0,3:4 1:0,5:4,5 | 1:0,3:4 1:0,5:4,5 |

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych z zależności od jej przeznaczenia

| Lp. | Przeznaczenie zaprawy | Konsystencja zaprawy wg stożka pomiarowego (cm) | Marka zaprawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do murowania fundamentów i ścian budynków z pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 60% | 6-8 | 3,5 |
| 2. | Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji poziomej w gruntach nasyconych wodą | 6-8 | 3,5 |
| 3. | Do wykonywania obrzutki pod tynki | zewnętrzne | 9-11 | 1,5, 3,5 |
|  |  | wewnętrzne | 9-10 | 0,8, 1,5, 3 |
| 4. | Do wykonywania narzutu tynków | zewnętrznych | 6-9 | 1,5,3,5 |
|  |  | wewnętrznych |  | 0,8, 1,5, 3,5 |
| 5. | Do wykonywania warstwy wierzchniej (gładzi) tynku zwykłego | zewnętrznego | 9-11 | 1,5,3 |
|  |  | wewnętrznego |  | 0,8, 1,5, 3 |
| 6. | Do wykonywania zalewki w zależności od zastosowania | 9-11 | 1,5, 3,5 |

2.3 Wymagania dla materiałów

Bloczki gazobetonowe mogą być zastąpione pustakami ceramicznymi pionowo drążonymi - cegła Porotherm

Dopuszczalne wady i uszkodzenia pustaków ceramicznych pionowo drążonych cegła Porotherm

| Wady i uszkodzenia | Jednostka | Największa dopuszczalna wielkość i liczba wad dla klasy |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15, 10,7,5 | 5 |
| Odchylenia od płaszczyzny cięcia | mm | 5 | 6 |
| Odchylenia od płaszczyzny bocznej | mm | 4 | 5 |
| Głębokość szczerb, uszkodzeń krawędzi i naroży o długości większej niż 6 mą ale nie przekraczającej 1/4 wymiaru krawędzi | mm | 5 | 7 |
| Liczba w jednym pustaku szczerb, uszkodzeń krawędzi i naroży j.w. | szt. | 3 | 5 |
| Liczba w jednym pustaku pionowych pęknięć ścianek zewn. o długości nie większej niż 1/3 wysokości pustaka oraz pęknięć ścianek wewn. o długości mniejszej od wysokości pustaka. | szt. | 3 | 5 |
| Liczba w jednym pustaku pionowych pęknięć o długości równej wysokości pustaka | szt. | 0 | 1 |

Wytrzymałość pustaków na ściskanie

| Odmiana pustaka | Minimalna średnia wytrzymałość na ściskanie R,; dla klas, MPa |
| --- | --- |
|  | 15 | 10 | 7,5 | 5 |
| 138 | 18 | 12 | 9 | 6 |
| 188, 220 | 15 | 10 | 7,5 | 5 |

Nasiąkliwość cegły Porotherm powinna wynosić nie więcej niż 16%.    .

Wyroby wszystkich klas powinny spełniać wymagania w zakresie mrozoodpomości i nie wykazywać uszkodzeń po 20 cyklach zamrażania w temperaturze -15°C. Wymagania techniczne dla piasku zgodnie z PN. Dla zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone.

3. SPRZĘT

3.1	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne".

3.2	Sprzęt do wykonywania robót

- rusztowanie,

- betoniarka,

- sito,

- taczki,

- łopaty,

- wiadra,

- kielnie,

- packi.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne".

4.2 Transport materiałów

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.   WYKONYWANIE ROBOT

5.1	Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2	Zasady wykonywania robót

1.	Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki

z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków i nakrycia go dachem.

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego   budynku nie powinna przekraczać: 4m dla murów z cegły i 3m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.

- Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy  murowaniu  cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.

- Izolację wodoszczelną poziomą należy wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych.

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

- Konstrukcyjne murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie  i  twardnienie  zaprawy, określonych  w  wytycznych  wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987 r.

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez pokrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po mniej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

- Dla przyspieszenia wysychania świeżych murów nie zaleca się, zwłaszcza w porze letniej, stosowania rapowania lub tynkowania ścian w trakcie murowania ich z bloczków z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne powinny być po przeschnięciu otynkowane od zewnątrz (przed nadejściem zimy), przy czym okres wysychania powinien być nie krótszy niż 3 miesiące. W przypadku gdy nie można wykonać tynków przed zimą, należy ściany wyrapować.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne'

6.2 Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw

1.	Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

- W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie  odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.

- W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie.

- Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne"

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest mb, m2, m3

8.  ODBIÓR ROBOT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"

8.2 Sposób odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

Podstawa odbioru robót murowych:

Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producentów,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,
jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem
budynku.

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego.

| Lp. |  | Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaje odchyłek | z cegły i pustaków ceramicznych | z drobnowymiarowych |
|  |  | mury spoinowane | mury niespoinowane | elementów z betonu komórkowego |
| 1. | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: na długości 1 m na całej pow. ściany pomieszczenia | 10 | 6 20 | 4 |
| 2. | Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: na wysokości 1 m na wysokości 1 kondygnacji na całej wysokości ściany | 6 10 | 6 10 30 | 3 6 15 |
| 3. | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: na długości 1 m na całej długości budynku | 1 15 | 2 30 | 2 30 |
| 4. | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem na długości 1 m na całej długości budynku | 1 10 | 2 20 | - |
| 5. | Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego) |  |  |  |
|  | na długości 1 m na całej długości budynku | 3 | 6 | 10 30 |
| 6. | Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach: |  |  |  |
|  | do 100 cm | szerokość wysokość | +6,-3 +15, -10 | +6,-3 +15,-10 | ±10 |
|  | powyżej 100 cm | szerokość wysokość | +10, -5 +15,-10 | +10, -5 + 15,-10 |  |

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej wykopu, podłoża i fundamentu

Wg stawki przetargowej.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych

| PN-67/B-03005. | Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobno wymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia- statyczne i projektowanie. | PN-87/B-03002. | Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| --- | --- | --- | --- |
| PN-68/B-10020. | Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. | BN-75/6741-14. | Pustaki ceramiczne do ścian działowych. |
| PN-68/B-10024. | Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. | BN-SO/6741-20. | Cegła ceramiczna modularna. |
| PN-82/B-02020 | Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. | BN-76/6741-16. | Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drążone. |
| PN-75/B-12001 | Cegła pełna wypalana z gliny — zwykła | BN-74/6741-18. | Pustaki ceramiczne ścienne typu „Uni” |
| PN-74/B-12002. | Cegła drążona wypalana z gliny — dziurawka. | BN-63/5743-01. | Bloki gipsowe pełne. |
| PN-71/B-12008. | Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana. | BN-81/6743-01. | Bloki gipsowe drążone. |
| PN-73/B-12011 | Cegła kratówka wypalana z gliny. | BN-81/6743-12. | Płyty gipsowe ścienne drobnowymiarowe. |
| PN-75/B-12003 | Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. | BN-69/6716-06. | Kształtki budowlane z kamieni naturalnych. |
| .PN-74/B-12009. | Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny. | BN-80/6744-11. | Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobno wymiarowe elementy ścienne. |
| PN-74/B-I3070. | Szkło budowlane. Kształtki. Wspólne wymagania i badania. | BN-70/6716-02. | Materiały kamienne. Kamień łamany. |
| PN-75/B-I3078. | Szkło budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania. | BN-31/6732-12. | Ciasto wapienne. |
| PN-57/B-13073. | Szkło budowlane. Cegły szklane. | BN-75/6733-02. | Wapno hydrauliczne. |
| PN"-38/B-30000. | Cement portlandzki. | BN-30/6733-06. | Spoiwo gipsowe. Pobieranie próbek. |
| PN-38/B-30001. | Cement portlandzki z dodatkami. | BN-7S/6733-08. | Wapno pokarbidowe. |
| PN-81/B-30003 | Cement murarski 15. | BN-30/6733-09. | Spoiwa gipsowe specjalne. |
| PN-38/B-30005 | Cement hutniczy 25. | BN-37/6732-04. | Gips ceramiczny. |
| PN-81/B-30010. | Cement portlandzki biały. | BN-38/6722-01. | Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Łupkoporyt ze zwałów. |
| PN-86/B-30020. | Wapno. |  |  |
| PN-79/B-05711. | Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. |  |  |
| PN-65/B-14502. | Zaprawy budowlane wapienne. |  |  |
| PN-65/B-14503 | Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. |  |  |
| PN-65/B-14504 | Zaprawy budowlane cementowe. |  |  |
| PN-75/B-14505 | Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. |  |  |
| PN-86/B-23006. | Kruszywa do betonu lekkiego. |  |  |
| PN-80/B-10021. | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych. |  |  |
| BN-84/6745-01. | Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. b1oczki i płytki, |  |  |
| BN-34/6746-04. | prefabrykaty budowlane z nie-autokiawizowanego betonu komórkowego. |  |  |

- Instrukcja nr 2S2. Instrukcja stosowania cegły kratówki w budownictwie. ITB, Warszawa 1984.

- Instrukcja nr 276. Wytyczne projektowania
i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych   pustaków   szczelinowych   typu
MAX. ITB, Warszawa 1986.

- Instrukcja nr 265. Wytyczne projektowania
i wykonywania ścian działowych z płyt gipsowych     drobno wymiarowych    typu    Pro-Monta. ITB, Warszawa 1985.

- Instrukcja nr 274. Wytyczne projektowania
i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustaków typu SZ. ITB, Warszawa 1985.

- Instrukcja nr 270. Wytyczne projektowania
i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustaków szczelinowych typu U.
ITB, Warszawa 1985.

- Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnych surowców i materiałów budowlanych. !T3, Warszawa 1980.

III. ROBOTY BUDOWLANE

III/3   KONSTRUKCJE ŻELBETOWE (nadproża, wieńce, stropy)

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1.   WSTĘP

1.1	Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych.

1.2	Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem konstrukcji żelbetowych.

13 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

2 MATERIAŁY

2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne".

2.2	Stosowane materiały

beton z wytwórni o określonej w projekcie klasie betonu,

stal o określonym, w projekcie gatunku,

szalunki stalowe zinwentaryzowane,

rusztowania warszawskie lub firmy „RUBO"

2.3 Wymagania dla materiałów

Klasa betonów i zbrojenie określone w projekcie.

3. SPRZĘT

3.1	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne".

  - Sprzęt do wykonywania robót

- betonowanie z samochodu z gruszką obrotową za pomocą pompy podawczej,

- taczki,

- paty,

- łaty,

- nożyce do cięcia stali zbrojeniowej,

- giętarki,

- zgrzewarka,

- stół zbrojarski.

- TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne'

4.2 Transport materiałów

Transport materiałów może się odbywać dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem.

Transport betonu powinien odbywać się samochodem z gruszką obrotową.

- WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2 Wykonywanie konstrukcji żelbetowych

5.2.1 Wykonywanie szalunków stalowych

Każde rusztowanie lub deskowanie przed przystąpieniem do robót betonowych

i zbrojarskich powinno być sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robót, a fakt ten powinien być odnotowany w protokóle i dzienniku budowy. W komisji dokonującej odbioru deskowania powinien uczestniczyć inspektor nadzoru inwestorskiego lub wyznaczona przez niego osoba.

W trakcie układania mieszanki betonowej należy obserwować zachowanie się rusztowania, a w przypadku potrzeby dokonywać pomiarów jego odkształceń. W przypadku odkształcenia się rusztowania poza dopuszczalne granice roboty betonowe należy przerwać, sprawdzić przyczynę odkształcenia, a dalsze betonowanie kontynuować dopiero po usunięciu przyczyny deformacji rusztowania lub deskowania. Fakt odkształcenia się rusztowania, jego przyczyny

i wykonanie naprawy powinny być odnotowane w dzienniku budowy.

- Zalanie betonem

Zalanie betonem w ciągu jednego dnia bez przerw; w przypadku niskich temperatur zabezpieczyć matami.

5.2.4 Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach

Słupy powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 5m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3m.

5.2.5 Dolna część słupa lub ściany

Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczona do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż

10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie.

5.2.6 Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach

Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 godzin od chwili zabetonowania ścian. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. Powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się betonowanie niezależnie od płyt.

5.2.7 Przerwy w betonowaniu

Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz.

5.2.8 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewnić utrzymanie określonych warunków ciepłnowilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,

-  uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.

W okresie pielęgnacji betonu należy:

chronić odsłonięte  powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym -mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,

- 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,

polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. Od chwili jego ułożenia

- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych

- 3dni co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3razy na dobę,

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać.

5.2.9 Zagęszczanie mieszanki betonowej

Zagęszczanie mieszanki betonowej przez wibratory powierzchniowe i pogrążalne oraz zagęszczanie ręczne za pomocą prętów stalowych.

5.2.10 Rozdeskowanie szalunków

Rozdeskowanie szalunków wg „Warunków technicznych wykonania robót" Tom 1 cz. 1 Rozdz. 5.6.5

- KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne".

6.2	Sprawdzenie atestów

Sprawdzenie atestów dostarczonego z wytwórni betonu.

6.3	Kontrola wykonania i montażu zbrojenia

1.	Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- oględziny,

- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami,

- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,

- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie  zaświadczeń jakości  zgrzewanych  siatek szkieletów wykonanych

w specjalistycznych zakładach centralnych,

- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2.	Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano

W tabeli:

| Określenie wymiaru | Wartość odchyłki |
| --- | --- |
| Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych; |  |
| a) w długości elementu | ± 10 mm |
| b) w szerokości (wysokości) elementu |  |
| przy wymiarze do 1 m | ± 5 mm |
| przy wymiarze powyżej 1 m | ±10 mm |
| W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: |  |
| a) przy średnicy d < 20 mm | ± lOmm |
| b) przy średnicy d > 20 mm | ±0,5 d |
| W położeniu odgięć prętów | ±2d |
| W grubości warstwy otulającej | ±10 mm |
| W położeniu połączeń (styków) prętów | ±25 mm |

7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2

8.  ODBIÓR ROBOT

8.1	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

8.2	Sposób odbioru robót

Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być

podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie

o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej konstrukcji żelbetowych

Wg stawki przetargowej.

10. PRZEPIS Y ZWIĄZANE

Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, Warszawa 1988.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

III. ROBOTY BUDOWLANE

III/4  TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych.

1.2	Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne".

2.2	Stosowane materiały

- cement,

- wapno,

- woda,

- piasek,

- gips,

- gotowe mieszanki tynkarskie jedno- i dwuwarstwowe,

- płyty gipsowo-kartonowe grub. 0,5 mm,

- klej do płyt gipsowo-kartonowych,

- masa szpachlowa,

- płytki ceramiczne - glazura,

- zaprawa klejowa do glazury,

- izolacja przeciwwilgociowa - folia w płynie

- pod glazurę.

2.3	Wymagania dla materiałów

-	uziarnienie,

- woda wg wymogów PN.

3.   SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”

3.2 Sprzęt do wykonywania robót

- pojemniki na zaprawę,

- pace metalowe,

- kielnie,

- agregat tynkarski,

- rusztowanie.

4.   TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"

5.  WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2	Wyszczególnienie robót

- tynki gładkie jednowarstwowe na ścianach i sufitach wewn. kat. III,

5.3	Warunki przystąpienia do wykonywania wypraw

- Do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich z mas należy przystępować w okresie ustalonej bezdeszczowej pogody, przy temperaturze nie niższej niż+5°C.

- Nie należy wykonywać wypraw na silnie zawilgoconych powierzchniach ściennych.
Powierzchnie takie mogą być pokrywane wyprawą dopiero po przyschnięciu.

- Przed przystąpieniem do wykonywania wypraw tynkarskich z mas powierzchnie
podłoża należy oczyścić z kurzu i wszelkich zanieczyszczeń.

- Większe uszkodzenia powierzchni podłoża powinny być naprawione przez wypełnienie
ich drobnoziarnistą zaprawą cementową 1:3 lub masą szpachlową co najmniej na 24godz. Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy.

- Masę szpachlową do naprawy lub wyrównywania podłoża należy przygotować ze
stosowaniem masy tynkarskiej przez zagęszczenie jej piaskiem o uziarnieniu nie
większym niż 2,0 mm.

- Miejsca podłoża zaoliwione lub zatłuszczone powinny być zmyte detergentami i wodą.

- Podłoża z blachy ocynkowanej powinny być oczyszczone z kurzu, odtłuszczone przy
użyciu detergentów i spłukane wodą.

- Stolarka okienna i drzwiowa, szyby oraz elementy obróbki blacharskiej powinny być
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami środkami gruntującymi  lub
masą tynkarską.

- Powierzchnię podłoża należy zagruntować farbą emulsyjną o zabarwieniu zbliżonym
do koloru stosowanej masy tynkarskiej, lub 20-procentowym roztworem dyspersji
winylowo-maleinowej (Winacet DPM-50)

10. Gruntowanie podłoża można wykonywać mechanicznie za pomocą pistoletu natryskowego lub ręcznie przy użyciu pędzla ławkowca.

5.4	Nanoszenie i wygładzanie wypraw z mas tynkarskich

- Do nakładania mas tynkarskich na zagruntowanym podłożu można przystąpić po
okresie co najmniej 2 godz. od chwili zagruntowania powierzchni podłoża.

- Dostarczoną w pojemnikach fabrycznych wyprodukowaną masę należy dokładnie
wymieszać i sprawdzić jej konsystencję przy użyciu stożka pomiarowego.

- Konsystencja masy tynkarskiej powinna odpowiadać wymaganiom w razie zmiany
konsystencji masy należy rozcieńczyć ją wodą, dodając wodę małymi .porcjami przy
stałym mieszaniu, aż do chwili uzyskania wymaganej konsystencji. Należy unikać
nadmiernego rozcieńczenia mas, gdyż powoduje to zmianę odcienia -barwy masy oraz
jej spływanie w czasie nanoszenia na powierzchnię podłoża.

- Masę tynkarską należy natryskiwać z odległości około 40 cm pod kątem 90° od
powierzchni podłoża, tak aby warstwa naniesionej masy była równomiernej grubości i
całkowicie pokrywała powierzchnię podłoża bez prześwitów lub ściekania wody.

- Masy tynkarskie typu Fabud należy nakładać na podłoże wyłącznie sposobem

mechanicznym przez natrysk pneumatyczny przy użyciu pistoletu natryskowego. Gdy

konieczne jest uzyskanie faktury gładkiej wyprawy z masy Gramaplast, naniesioną natryskiem masę wygładza się packą stalową.

5.5	Przygotowanie masy tynkarskiej

- Masa tynkarska powinna być przygotowana na budowie, bezpośrednio przed użyciem,
przez mechaniczne wymieszanie dwóch składników spoiwowych: piasku i wody. Woda
- w ilości potrzebnej do uzyskania, konsystencji 7-10 cm wg stożka pomiarowego do
zapraw.

- Gotowa masa tynkarska powinna być zużyta w ciągu 4 godz. Od wymieszania
wszystkich składników, ponieważ po tym czasie nie nadaje się do użytku.

- Wymieszana świeża zaprawa tynkarska powinna posiadać postać plastycznej, dobrze
urabialnej mieszaniny o jednolitej barwie.

- Gęstość masy tynkarskiej powinna wynosić 1800-1900 kg/m3.

5.6	Wykonywanie tynków z masy tynkarskiej

- Powierzchnie  betonowe przeznaczone pod wyprawy z barwnej masy tynkarskiej
powinny być czyste, równe, gładkie, niezaoliwione, me pylące oraz bez uszkodzeń
mechanicznych. W przypadku pylenia należy całkowicie usunąć warstwę pylącą, a
następnie odpylić powierzchnię sprężonym powietrzem i zmyć wodą.

- Wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny i raki, a także spoiny należy uzupełnić zaprawą
cementową na 2-3 dni przed wykonaniem wyprawy. Ewentualne nadrosty betonowe i
wystające nierówności podłoża powinny być skute lub zeszlifowane.

- Powierzchnie betonowe zanieczyszczone olejami lub innymi środkami antyadhezyjnymi powinny być zmyte roztworem detergentu i dokładnie spłukane wodą (najlepiej z hydrantu).

- Na podłożach z betonu komórkowego i cegły należy wykonać przetarcie zaprawą
cementowo-wapienną marki 3 na 24 godz. przed położeniem masy.

5.7 Wymagania techniczne dla zaprawy w stanie świeżym (nie stwardniałym).

1. Zaprawa w stanie świeżym powinna być jednolita, nie wykazywać segregacji składników, spienienia oraz obecności zanieczyszczeń obcych, grudek nierozpuszczonego kleju, niedogaszonych cząstek wapna i ziaren kruszywa, o średnicy powyżej 0,5 mm.

- Zaprawa powinna wykazywać dobre właściwości robocze, wyrażające się odpowiednią
plastycznością i łatwością rozprowadzania na podłożu oraz wygładzania warstwy
nałożonej na podłoże z betonów monolitycznych oraz z elementów ceramicznych,
betonowych i gazobetonowych.

- Czas wysychania nałożonej warstwy zaprawy o grubości do 3 mm powinien przy
temperaturze 20±2°C zawierać się w granicach 12-24 godz.

- Konsystencja zaprawy wg stożka pomiarowego powinna wynosić 8-10 cm zanurzenia
stożka przy narzucie mechanicznym oraz 6-8 cm przy nanoszeniu ręcznym.

- Koniec wiązania zaprawy wg Vicata nie powinien być dłuższy niż 12 godz.

- Przydatność użytkowa zaprawy PMT/W powinna być zachowana przez 3 miesiące,
licząc od daty jej wyprodukowania.

- Zaprawa PMT/W powinna być użyta bezpośrednio po przygotowaniu.

- Przechowywanie i transport zaprawy PMT/W powinien odbywać się w temperaturze
nie niższej niż +5°C w warunkach zabezpieczających produkt i opakowanie przed
uszkodzeniem mechanicznym.

5.8	Nanoszenie zapraw PMTAY

1. Plastyczną zaprawę tynkarska należy nanosić na ściany i sufity w postaci cienkich wypraw wewnętrznych, mechanicznie lub ręcznie, jedno- lub dwuwarstwowo.

2.	Grubość  warstwy stwardniałej  plastycznej   zaprawy tynkarskiej  nie  powinna być
mniejsza niż 0,5 mm i nie większa niż 3 mm.

3.	Do narzutu plastycznej zaprawy tynkarskiej zaleca się stosować łatwo przewoźne
agregaty tynkarskie o małych gabarytach i regulowanej wydajności zaprawy na godzinę

(np. agregat AS-10).

- Końcówki tynkarskie powinny mieć wymienne dysze wylotowe z doprowadzonym
powietrzem ze sprężarki o ciśnieniu roboczym 0,5-0,8 MPa.

- Do rozprowadzania i wyrównywania zaprawy powinny być stosowane pace
winidurowe lub stalowe o długości  100 cm i szerokości  15 cm, a do zacierania
wyprawy packi filcowe o wymiarach 30x15cm.

- Niedopuszczalne jest występowanie w stwardniałej gotowej wyprawie rys, spękań,
pęcherzy i łuszczenia się powierzchni oraz tzw. pylenia przy potarciu dłonią.

5.9	Wykonywanie tynków gipsowych
5.9.1 Tynki z gipsu tynkarskiego

###### Charakterystyka i zakres stosowania

1. Tynki z gipsu tynkarskiego powinny być wykonywane z suchej mieszanki, stanowiącej mieszaninę gipsu budowlanego i estrichgipsu, oraz środków modyfikujących tę mieszankę w celu utrzymania wody przez zaprawę gipsową

2. Tynki z gipsu tynkarskiego mogą być wykonywane we wnętrzach budynków
mieszkalnych i przeznaczenia ogólnego, w których wilgotność względna powietrza nie przekracza stale 60%.

3. W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest większa okresowo
niż 60% (kuchnie, łazienki), warunkiem stosowania tynków gipsowych jest
zapewnienie prawidłowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynków narażonych na,
bezpośrednie działanie wody, przed wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw
sztucznych, lamperiami olejnymi i wykładzinami z płytek szkliwionych.

4.	Gips tynkarski stosowany do wykonywania wypraw powinien odpowiadać
wymaganiom BN-80/6733-09 tj. początek wiązania 60480 mm., odsiew na sicie 0,2 mm - max 30%, a na sicie 3,0 mm - 0,0%, ilość odciąganej wody z zaczynu gipsowego nie więcej niż 1,5 g, wytrzymałość na ściskanie po wysuszeniu do stałej masy nie mniej niż 5MPa. Gips powinien być dostarczany w workach papierowych. Przechowywanie gipsu powinno być dokonywane w pomieszczeniach suchych i zamkniętych, zabezpieczających gips przed zawilgoceniem.

5.	Woda użyta do przygotowania zaprawy z gipsu powinna odpowiadać normie
państwowej na wodę do celów budowlanych.

Przygotowanie podłoża

- Tynki z gipsu tynkarskiego mogą być wykonywane na podłożach z cegieł i pustaków ceramicznych, z cegieł i elementów drążonych wapienno-piaskowych, z bloczków i
pustaków betonowych, gipsowych i gipsobetonowych oraz z bloczków z betonu
komórkowego. Nie zaleca się stosowania tynków na podłożach prefabrykowanych i
monolitycznych z betonu zwykłego, szczególnie podlegającego obróbce termicznej
metodą nagrzewania i posiadających powierzchnie pylące lub zanieczyszczone
smarami i środkami antyadhezyjnymi.

- Z podłoża pod tynki należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą
gipsową o składzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8 cm
zanurzenia stożka pomiarowego.

- Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki lub elementy
gipsowe wymagają zabezpieczenia przed korodującym działaniem gipsu za pomocą:

- powłok metalicznych (np. cynkowanie metodą ogniową lub elektrolityczną), grubość
powłoki minimum 60µm,

- powłok malarskich z farb i mas ochronnych, jak np. farba olejna podkładowa miniowa
lub lakier bitumiczny, nałożonych co najmniej dwukrotnie, o minimalnej grubości
pokrycia 120µm,

-	owijanie foliami z tworzyw sztucznych, np. z miękkiego polichlorku winylu lub
polietylenu, o grubości folii 0,20-0,25 mm.

- Wilgotność podłoży gipsowych i gipsobetonowych nie może być większa niż 7%
(wagowo), a pozostałych podłoży - 8%.

- Przed przystąpieniem do narzutu zaprawy należy oczyścić podłoże z kurzu i innych
zanieczyszczeń oraz usunąć tłuste plamy.

- Mury z cegieł, bloczków lub pustaków powinny być wykonane na niepełne spoiny, tzn.
nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. W przypadku
wykonania muru na pełne spoiny należy go oczyścić z kurzu i pyłu oraz z wystającej
poza lico muru zaprawy ze spoin.

Przygotowanie zaprawy gipsowej i wykonywanie tynku

- Zaprawę z gipsu tynkarskiego należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem
do tynkowania.

- Do gipsu tynkarskiego nie należy poza wodą dodawać żadnych opóźniaczy wiązania
gipsu ani plastyfikatorów.

- Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić
7+0,5 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik
wodno-gipsowy w/g = 0,45-0,48. Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60 min. od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego wodą.

- Zbyt suche podłoże, szczególnie z bloczków z betonu komórkowego, należy nawilżyć
wodą ze względu na silne odciąganie przez beton wody zarobowej z zaprawy.

- Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się
ku dołowi, a tynki wygładzać pacami.

5.9.2 Tynki z gipsu szpachlowego

Charakterystyka zakres stosowania

- Tynki z gipsu szpachlowego są to pocienione tynki, których grubość powinna wynosić
średnio 6 mm. Zaleca się stosowanie ich na powierzchniach równych bez widocznych
zwichrowań i krzywizn.

- Tynki   gipsowe   mogą   być   stosowane   wewnątrz   pomieszczeń   mieszkalnych   i
użyteczności publicznej. Nie należy stosować tego rodzaju tynków w pomieszczeniach,
w których wilgotność względna powietrza jest większa niż 75%.

- Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać
wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące
wymagania:

- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) -
nie mniej niż 5MPa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa,
odsiew na sicie 1,0 mm - 0%,

- początek wiązania po 30-60 min.,

-	ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata -
nie więcej niż 0,5 g,

- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od

wymaganej normy.

4.	Woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać
wymaganiom podanym w normie na wodę do celów budowlanych.

Przygotowanie podłoża

1.	Przygotowanie  podłoża jak pod tynk z gipsu tynkarskiego jak w p. 5.9.1 „Przygotowanie podłoża".

2,	Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%.

Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie tynków

- Wskaźnik wodno-gipsowy przygotowanego zaczynu powinien wynosić w/g = 0,65-
0,75, tzn. na 10 dm3 wody wsypuje się 13,5-15,5 kg gipsu szpachlowego, co pozwala
uzyskać konsystencję około 13 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

- Do odmierzonej wg podanego w p. 1 wskaźnika w/g   ilości wody w skrzynce lub
pojemniku mieszarki należy wsypywać gips tak, aby równomiernie nasiąkał wodą, a
następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. Łączny
czas wsypywania i mieszania nie powinien trwać dłużej niż 3 min.

- Każdorazowo należy przygotowywać taka ilość zaprawy, która może być całkowicie
zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30 min.

- Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu,
w przypadku gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie może być użyty do wykonania
tynku należy go uznać za nie nadający się do wykonania tynku i usunąć ze skrzyni.

- Niedopuszczalne  jest   też   mieszanie   twardniejącego   zaczynu   ze   świeżym, ani przygotowanie nowej porcji zaprawy w skrzyni nie oczyszczonej ze stwardniałego już gipsu.

- Zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnią na pacę stalową lub winidurowe
a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać
go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu.

- Pacę z zaczynem należy prowadzić po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego
pasach kierunkowych.

- Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia.

- Na ścianach betonowych monolitycznych oraz ścianach wielkopłytowych z betonu
tynki gipsowe należy wykonywać jednowarstwowo, a średnia grubość warstwy
powinna wynosić 8-10 mm, minimalna 6 mm.

- Na ścianach murowanych można wykonywać tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy
czym  drugą warstwę należy nakładać przed związaniem pierwszej warstwy, tj.
najpóźniej po ok. 30 min po wykonaniu pierwszej warstw). Grubość każdej z warstw
nie powinna być mniejsza niż 5 mm.

- Zacieranie tynku, połączone z ewentualnym zwilżaniem powierzchni należy
rozpoczynać wtedy, gdy gips zacznie wiązać. Do zacierania należy używać krótkich
pacek stalowych.

- Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem
(wgłębienia) lub za pomocą cylkiny (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię
tynkową przed jego naprawą.

- Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże tynki gipsowe, powinny być
dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +18°C.

- Niedopuszczalne jest występowanie na powierzchni rynku następujących wad i usterek:
prześwitów podłoża,  rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku
zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalą. Nie mogą również występować
wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczalne są pęknięcia
tynku.

- Niedopuszczalne są następujące nierówności i odchylenia powierzchni tynku:

- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej większe niż
2 mm i w liczbie większej niż 2 na długości 2-metrowej łaty kontrolnej,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego większe niż 1,5 mm na
1 m i ogółem większe m± 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i większe od 4 mm w
pomieszczeniach powyżej 3,5 m.

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego większe niż 2 mm na 1 m
i ogółem większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi,

- odchylenie przecinających się płaszczyzn większe od 2 mm na 1 m w stosunku do
kąta przewidzianego w dokumentacji.

5.10 Wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych

Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych szkliwionych, płytek gres.

5.10.1 Zasady wykonywania okładzin ceramicznych

1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane
mury z elementów drób no wymiarowych (z cegły, pustaków ceramicznych lub
betonowych, bloczków z betonów komórkowych) oraz ściany betonowe monolityczne
lub montowane z elementów wielkopłytowych lub wielkoblokowych.

- Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu
procesu osiadania murów. Jeżeli ściana została wymurowana na pełne spoiny, należy
usunąć zaprawę ze spoin na około 10-15 mm od lica muru. Bezpośrednio przed
rozpoczęciem wykonywania robót mur należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami rucianymi oraz zmyć z kurzu. Podłoże z betonów komórkowych nie
powinno być porysowane lub o złuszczonej powierzchni. Rysy i pęknięcia należy
zaprawić zaprawą cementową, a w przypadku  złuszczonej powierzchni usunąć
odstającą warstwę betonu komórkowego.

- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć
dwuwarstwowy podkład wykonany z  obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o
grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Powierzchnie ścian betonowych lub żelbetowych, o dość znacznych nierównościach,
należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa po uprzednim
nakuciu podłoża, jego oczyszczeniu i zmoczeniu.

Przy nierównościach podłoża do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.

- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i
odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a
przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godz. w czystej
wodzie. Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego
zaprojektowania ich układu.

- Świeżo wykonany podkład wg p. 4 może stanowić warstwę mocującą ceramiczne
płytki  elewacyjne lub licówkę  ceglaną.  Należy je osadzić po nałożeniu na tylną
żebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu i docisnąć do
podkładu.

Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, wyznaczając położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura.

8.	Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione na dokładnie
wyrównanym   podkładzie,   na   równej   i   gładkiej   powierzchni   betonowych   ścian
monolitycznych   oraz   na   nieskorodowanej    powierzchni    istniejącego    tynku   o
dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości
powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Jeżeli
tynk był uprzednio malowany, należy usunąć powłokę farby oraz dokładnie zmyć
powierzchnię ściany. Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku należy warstwę
tynku odbić i mocować elementy okładzinowe do podkładu. Klej należy nakładać na
podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm,
wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno
nastąpić w ciągu 15 mm. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15
mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej
warstwie;  przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu.
Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm. W odstępach me większy  3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie.

9.   Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 5°C.

5.11 Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na placki

1.	Przy mocowaniu płyt do podkładu z placków z zaczynu gipsowego należy przestrzegać

zachowania następujących wymagań:

- placki powinny pokrywać około 20% powierzchni podłoża,

- placki powinny być rozmieszczone głównie przy krawędziach i w połowie szerokości
pola wyznaczonego przez marki kontrolne,

- średnica placków powinna wynosić 10-15cm, a grubość powinna być o kilka milimetrów
większa niż najbliższych marek kontrolnych wyznaczających płaszczyznę oporową

W miejscach pod placki mocujące należy powierzchnię podłoża uprzednio dokładnie zwilżyć wodą, a czynność narzucania zaprawy na podłoże powinna być wykonana w ciągu 1-1,5 minuty.

2.	Płyty gipsowo kartonowe można mocować do podłoża lub podkładu bez spoiny lub ze

sporną płaską albo wklęsłą.

- Mocowanie okładziny na gwoździe lub wkręty bez spoinowania styków płyt należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C.

- Mocowanie płyt wg p. 3 lecz z wykonaniem spoinowania oraz mocowanie płyt do
podkładu z placków gipsowych należy wykonywać przy temperaturze w pomieszczeniu
nie niższej niż 15°C i wilgotności powietrza nie większej niż 60%.

5. Wykonywanie okładziny należy rozpoczynać od wyznaczania siatki styków płyt gipsowo-kartonowych za pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na podstawie rysunków roboczych zweryfikowanych wg wymiarów rzeczywistych. Na powyższych osiach należy umieścić rzędami marki kontrolne lub umocować listwy albo łaty drewniane, przytwierdzone do kołków lub klocków osadzonych w podłożu.

- Płyty gipsowo-kartonowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową lub ręcznie
piłą stolarską lub ostrym nożem.

- W przypadku mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podkładu z placków na ścianie
należy bezpośrednio po ich narzuceniu na podłoże nanieść na podkład płytę i po
spoinowaniu jej krawędzi linię styków docisnąć łatami drewnianymi aż do oparcia na
markach kontrolnych. Czynność ustawiania i dociskania płyty nie powinna trwać dłużej
niż 3-4 minuty. Podczas dociskania należy jednocześnie wolna przestrzeń między płytą i ściana wypełnić przy dostępnej krawędzi pionowej zaczynem gipsowym na głębokość 20-30 mm, a przy dolnej krawędzi płytę zaklinować.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne".

6.2	Odbiór zaprawy stwardniałej

1.	Odbiór końcowy wyprawy pod względem jakości powinien by przeprowadzony

zgodnie z BN-72/8841-18.

2.	Właściwości hydrofobowe wyprawy należy sprawdzić przez polanie wodą otynkowanej powierzchni - woda powinna spływać po ścianie wąskim strumieniem nie rozlewając się po powierzchni i nie wsiąkając w nią, a krople wylane na poziomą powierzchnię nie powinny wsiąkać w wyprawę przez okres co najmniej 1 godz.

3.	Odporność na tworzenie się wykwitów solnych należy sprawdzić przez polewanie
wyprawy wodą - miejsca, uprzednio polanę wodą, po wyschnięciu nie powinny
wykazywać białego nalotu, wykwitów solnych.

6.5 Zasady odbioru tynków gipsowych

Odbiór gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach po ich wykonaniu.

7.     OBMIAR ROBOT

7.1	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

8.2	Warunki techniczne odbioru

1.	Badanie  podłoża, zależnie  od jego  rodzaju  (mur ceglany,  ściany z  gazobetonu,  tynk), należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na:

- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających,

- sprawdzeniu przygotowania podłoża.

- Zbadanie podkładu lub warstwy wyrównującej; w przypadku klejenia płytek należy
zbadać  grubość warstwy kleju.  Prawidłowość wykonania podkładu powinna być
sprawdzana przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar.

- Badanie materiałów okładzinowych i ewentualnie klejów (w przypadku okładzin z
płytek przyklejanych) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o
jakości  i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór
kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp.

- Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny
do podkładu,

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm
(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego),

-	prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,

-	wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,

- jednolitości barwy płytek.

8.3	Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny

Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg warunków przetargowych.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i świadectwa:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-65/B-10i01 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

BN-73/6701-03 Organiczne pokrycia powłoki i wyprawy elewacyjne. Metoda

przyśpieszonego badania odporności na działanie czynników atmosferycznych.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania zapraw wewnętrznych.

BN-79/6734-03 Plastyczna zaprawa PMT/W do wykonywania tynków zewnętrznych.

BN-82/6734-04 Sucha mieszanka tynkarska Poitex.

BN-89/Ó734-08 Masa tynkarska Fibrofob WP-2.

BN-77/6829-05 Szkło budowlane. Mozaika szklana.

BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania.

BN-64/8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.

BN-64/8841-09 Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki techniczne wykonania.

BN-64/S84I-I0 Roboty tynkowe. Tynki kamieniarskie. Warunki techniczne wykonania.

BN-67/8841-13 Roboty tynkowe. Tynki sgraffito. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w

zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne.

Świadectwo nr 484/84 - Masa tynkarska Malix W

Świadectwo nr 524/85 - Masa tynkarska Malix Z

Świadectwo nr 544/85 - Barwne masy tynkarskie Tynkol z granulowanych żużli hutniczych

Świadectwo nr 521/85 - Dyspersyjne winylowo-maleinowe masy tynkarskie Fabud i Gramaplast

Świadectwo nr 472/83 - Szpachlówka Teg

Świadectwo nr 503/84 - Sucha mieszanka tynkarska CWK

Świadectwo nr 468/83 - Szpachlówka kazeinowo-mineralna

Świadectwo nr 425/81 - Wierzchnia faktura kruszywowa zmywalna bez nadmiaru wody na

elementach ścian zewnętrznych systemu WK-70 i szczecińskiego

Świadectwo nr 442/82 - Barwne faktury betonowe BFB

Świadectwo nr 292/79 - Dwuskładnikowa masa tynkowa Fibrofob WP-2

Świadectwo nr 309/79 - Masa tynkopodobna Fibrofob BS

III. ROBOTY BUDOWLANE

III/5   POSADZKI

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- WSTĘP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek.

1.2 Zakres robót obiętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.

2.2 Stosowane materiały

1.	Rodzaje stosowanych materiałów uzależnione są od konstrukcji podłóg i przeznaczenia pomieszczeń wykazanych w projekcie architektonicznym.

- Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych i wykładzin podłogowych powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych (PN i BN), a w odniesieniu   do   materiałów   nie   znormalizowanych  -   wymaganiom   określonym w świadectwach dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie.

- Materiały powinny być zaopatrzone w   etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny,
umożliwiające ich identyfikację, określające co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów - sposób ich użycia. Powinien  być  również  podany   numer  normy   lub   świadectwa  dopuszczającego   do stosowania w budownictwie.

- Wykładziny tekstylne powinny odpowiadać normom państwowym.  Wykładziny te powinny się charakteryzować wskaźnikiem    tłumienia    dźwięków    uderzeniowych

5. Do przyklejania wykładzin tekstylnych i płytek gresu należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładzin i płytek oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie posadzki z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład.

2.3	Dylatacje w konstrukcjach podłóg

- W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.

- Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów.

- Szczeliny  izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi  od innych elementów  konstrukcji   budynku   (ścian,   słupów,   schodów   itp.)   lub   oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg.

- Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonywane jako nacięcia o głębokości równej 1/3 - 1/2 grubości podkładu.

2.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe

- Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej podane są w projekcie konstrukcji podłogi.

- Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed zwiększeniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu.

- Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych i dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.

- Materiały izolacyjne podatne na korozję biologiczną powinny być zabezpieczone solowym preparatem przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatów oleistych jest zabronione.

- Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub pomostach.

- Materiały użyte do wykonywania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub odpowiednich świadectw ITB.

3.   SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne'

3.2 Sprzęt do wykonywania robót

- nożyce,

- piły widiowe,

- przecinaki,

- wiertła.

4.   TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”

5.  WYKONYWANIE ROBÓT

5.1	Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2	Wykonywanie konstrukcji podłóg na podłożu gruntowym z wykończeniem płytkami
ceramicznymi.

Posadzka powinna zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną. Konstrukcja podłogi na podłożu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych może mieć izolację cieplna tylko na szerokości 1 m wzdłuż styku podłoża ze ścianą zewnętrzną. Grubość warstwy izolacji cieplnej powinna być określona wg wymagań aktualnej normy państwowej dotyczącej ochrony cieplnej budynków. Izolację przeciwwilgociową należy układać bezpośrednio pod konstrukcja podłogi, na powierzchni podłoża.

5.3 Wykonywanie konstrukcji podłóg na stropie międzykondygnacyjnym i schodach z wykończeniem płytkami gresu

1.	Konstrukcje podłóg  na stropach  miedzykondygnacyjnych powinny uzupełniać właściwości akustyczne przegrody poziomej budynku zgodnie z wymaganiami normy dotyczącej ochrony akustycznej budynku.

2.	Konstrukcje  podłóg w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, nie  wymagających instalacji odwadniającej powinny mieć izolację przeciwwilgociową, z tym że użyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie.

- W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych),wymagających instalacji odwadniającej, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku   kratki ściekowej. Izolację wodoszczelną należy układać bezpośrednio pod posadzką.

- Posadzki z wykładzin tekstylnych należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określać konstrukcję podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy ścianach. Posadzki z wykładzin tekstylnych mogą być stosowane w suchych pomieszczeniach. Wykładzin tych nie należy stosować w pomieszczeniach stanowiących drogi komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacyjnym.

- Do  wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich  robót budowlanych  stanu surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem robót tapeciarskich, oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji.

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 10°C.

- Podkład wykazujący usterki powierzchni powinien być wyrównany odpowiednią masą.

- Przed przystąpieniem do układania posadzek podkład należy starannie oczyścić i odkurzyć. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady pyłu.

- Wykładzinę tekstylną należy na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm.

- Układ arkuszy wykładziny powinien być tak rozplanowany, aby spoiny między arkuszami wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach)

- Styki arkuszy należy dopasowywać przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”

6.2 Kontrola jakości robót

- Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej  podłogi z projektem technicznym opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji-podłogi - na podstawi protokółów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.

- Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku me powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne'

7.2	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"

Sposób odbioru robót podłogowych

8.2.1 Odbiór materiałów

- Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.

- Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

8.2.2	Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

- po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację,

- po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie materiałów,

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu,

- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych,

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.

- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

8.2.3	Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po przygotowaniu podłoża,

-	po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwą
ochronną lub układaniem podkładu.

Odbiór powinien obejmować:

-	sprawdzenie materiałów,

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,.

- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji (jeżeli jest przewidziana),

- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej,

- w wypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

8.2.4	Odbiór podkładu

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas układania podkładu,

po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona wymagana,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie, sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.5	Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych

1.	Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:

- temperaturę pomieszczeń,

- wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych).

- Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu.

- Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odległości 10cm od powierzchni podkładu.

- Badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą suszarkowowagową. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni podkładów do 450m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150m2 - dodatkowo jedno badania.

- Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.

8.2.6	Odbiór końcowy robót podłogowych

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych wg zapisów w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej -1m2.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-89/6747-25 PN-82/B-02020 PN-79/B-06711

III. ROBOTY BUDOWLANE

III/6  ELEMENTY ŚLUSARSKIE

(balustrady systemowe, daszki)

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1.   WSTĘP

1.1	Przedmiot OST

Przedmiotem mniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów ślusarskich.

1.2	Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem elementów ślusarskich.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

2.  MATERIAŁY

2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne".

2.2	Stosowane materiały

profile stali gorąco walcowanej, akcesoria.

2.3	Wymagania dla materiałów

1.	Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej.

- Do wykonywania okien, drzwi, wrót, balustrad, krat oraz pozostałej ślusarki metalowej należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe, ze stopów aluminium i ze stopów miedzi oraz ze stali nierdzewnej - odpowiadające wymaganiom norm.

- Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki metalowej należy stosować nity, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom  normy.   Materiały  spawalnicze  powinny  spełniać  wymagania  norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej.

3.   SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne".

3.2 Sprzęt do wykonywania robót

- nożyce ręczne,

- nożyce elektromechaniczne,

- piły tarczowe,

- palniki tlenowe.

4.   TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne'

5.   WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2 Balustrady schodowe wewnętrzne

Balustrady z profili stalowych nierdzewnych. Balustrady mocowane do stopni na kołki rozporowe. Balustrady wykonać w wybranym systemie.

Sposób mocowania balustrady do schodów powinien być taki, aby pod obciążeniem siłą skupioną co najmniej 500 N, przyłożoną prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady.

5.4 Połączenia spawane

1.	Połączenia spawane powinny być wykonywane według dokumentacji  technicznej   (instrukcji spawania), w której na podstawie rodzajów materiałów łączonych części,  grubości

i wymaganej jakości połączenia powinny być określone parametry spawania.

2.  Kąt ukosowania brzegu, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne      odchyłki tych parametrów należy przyjmować według właściwych norm spawalniczych w zależności od metody spawania, a w przypadku stosowania maszyn spawalniczych zgodnie z instrukcją użytkowania maszyny.

3.  Przesunięcie krawędzi przekrojów łączonych czołowo nie powinno być większe niż: 0,25 g - gdy grubość cieńszego elementu g< 12 mm,

4.- 0,15 g- lecz nie więcej niż 6 mm, gdy g> 20 mm, 3 mm - dla grubości pośrednich.

- Szczelina między elementami spawanymi w złączach kątowych, teowych, zakładkowych i nakładkowych o nie ukosowanych brzegach nie powinna być większa niż 1,5 mm.

- Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami o szerokości minimum 15 mm powinny być suche i oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych nieuzbrojonym okiem.

- W przypadku konieczności spawania elementów o różnych (nierównych) grubościach, brzeg grubszej części należy obrobić ukośnie w stosunku 1:5, aż do wyrównania z grubością cieńszej części. Obróbka grubszej części elementów łączonych może być jednostronna lub dwustronna.

- Dopuszcza się spawanie bez obróbki grubszej części, jeżeli wysokość wystającej krawędzi grubszej części jest nie większa niż 0,7 grubości cieńszej części; może to mieć zastosowanie w przypadku, gdy grubość części cieńszej nie przekracza 3 mm. Przy grubościach 3-10 mm części cieńszej wysokość wystającej krawędzi nie powinna być większa niż 0,5 grubości części cieńszej. Natomiast przy grubościach 10-25 mm części cieńszej wysokość wystającej krawędzi nie powinna być większa niż 5 mm.

- Elektrody stalowe, druty i pręty stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu tukiem krytym   powinny odpowiadać gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub warunkom podanym w obowiązujących normach.

- Rzeczywista grubość spoin (wszystkich rodzajów) może być o 20% większa od grubości nominalnej; miejscowo dopuszcza się grubość spoin mniejszą od nominalnej:

- o 5% - w przypadku spoin czołowych,

- o 10% - dla pozostałych spoin.

- Złącza spawane nie powinny wykazywać następujących wad: pęknięć, przyklejeń zewnętrznych, braku przetopu, kraterów, kanalików i nawisów lica spoiny, niewłaściwego kształtu złącza.

- Części spawane nie powinny ulegać odkształceniom (gięciu) wskutek wadliwego wykonywania spawania.

- Najniższa temperatura otoczenia, przy której mogą być wykonywane roboty spawalnicze, powinna być uzależniona od rodzaju i gatunku materiału, jego grubości, warunków, techniki spawania itp. Temperatura otoczenia, przy której mogą być wykonywane roboty spawalnicze, nie powinna być niższa niż -5°C. Spawanie w niższych temperaturach wymaga każdorazowo zgody kontroli technicznej (kierownika budowy, inspektora nadzoru technicznego, kierownika produkcji).

- Wystające części spoiny spawalniczej powinny być usunięte na powierzchniach, które pozostają widoczne, jeżeli nie są one potrzebne ze względów statycznych i jeżeli w opisie robót nie podano inaczej.

- Przygotowanie brzegów i rowków do spawania powinno być zgodne z wymaganiami norm.

5.5 Drzwi stalowe

wg projektu architektonicznego i zestawienia stolarki drzwiowej

- Drzwi wykonane i mocowane wg wybranego systemu.

- Drzwi o zwiększonej odporności przed włamaniem powinny być odporne na obciążenia statyczne 7000 N w miejscu osadzenia zamka.

- Drzwi o zwiększonej odporności przed włamaniem mogą być dodatkowo obite blachą stalową o grubości co najmniej 0,8 mm, a otwory przeszkleniowe zabezpieczone kratą bądź szybą ornamentową zbrojoną.

- Drzwi o zwiększonej odporności przed włamaniem powinny być wyposażone w zamek podstawowy zapadkowo-zasuwkowy wielozastawkowy lub bębenkowy oraz conajmniej jeden dodatkowy zasuwkowy otwierany dwustronnie (bez gałki), trzy zawiasy i czopy przeciwwyważeniowe.

- Drzwi wejściowe do pomieszczeń dla niepełnosprawnych powinny być o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 900 mm.

- Drzwi znajdujące się na drogach ewakuacyjnych powinny być wyposażone w okucia przeciwpaniczne do szybkiego rozwarcia skrzydeł pod wpływem przyłożenia siły do uchwytu dźwigniowego, w jakimkolwiek miejscu na jego długości. Przyłożenie siły na uchwyt dźwigniowy powinno w drzwiach jednodzielnych zwalniać automatycznie zamki, a w drzwiach dwudzielnych zasuwnice i zamki oraz umożliwiać rozwarcie skrzydła lub skrzydeł.

- Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać.

- Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu.

- Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.

- Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne".

6.2	Kontrola jakości robót

Przy odbiorze elementów ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy:

wymiary elementów i ich części składowych,

wymiary gotowego elementu i jego kształt,

prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów,

nitów,  śrub  itp.) oraz  rozstaw otworów na  nity  i  śruby,  średnice  otworów  oraz

sprawność działania części ruchomych,

wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,

dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,

oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,

zabezpieczenie wyrobu przed korozją,

zgodność z dokumentacją techniczną.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest kg, szt.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne'

8.2 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, - dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, zgodność wbudowanego elementu z projektem, inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg warunków przetargowych.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/M-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów.

PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki.

BN-76/6113-22

BN-79/6113-44

PN-71/M-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

III. ROBOTY BUDOWLANE

III/7   MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1.   WSTĘP

LI Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z malowaniem ścian i sufitów.

1.2 Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z malowaniem ścian i sufitów.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne".

2.2	Stosowane materiały

- pigmenty, środki gruntujące,

- fluaty,

- farby gotowe emulsyjne - przygotowane fabrycznie,

2.3 Wymagania dla materiałów

Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa dopuszczające do stosowania.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne"

3.2 Sprzęt do wykonywania robót

wiadra,

pędzle,

wałki,

szpachle,

drabiny,

rusztowania.

4.  TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”

5.   WYKONYWANIE ROBOT

5.1	Ogólne zasady wykonywania robot

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2	Malowanie ścian i sufitów

malowanie podłoży i płyt gipsowo-kartonowych, spoinowanie, szpachlowanie,

fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich emulsją gruntującą,

malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie

1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie

i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować.

- Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.

- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie

powłoki malarskiej.

4.  Wewnątrz budynku pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można wykonywać  po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:

całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np., tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.) - wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem.

5.	Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu,

po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

6.	Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

powierzchnia tynków powinna być gładka, wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków    powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie  zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw zaprawy gipsowej,

tynki gipsowe i gipsowo-wapienne przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym albo zagruntowane roztworem wodnym kleju, przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity

z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku,

a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej,

nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia (zmycia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy).

- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), którą można malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła:

przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 18°C, przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”

6.2	Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: podłoża, materiałów, warstw gruntujących.

7.   OBMIAR ROBOT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne'

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

8.2	Odbiór robót

Badania powłok emulsyjnych należy sprawdzić po 7 dniach pod względem:

- równomiernego rozłożenia farby,

- jednolitego rozłożenia farby,

- odporności na wycieranie,

- odporności na zarysowania,

- przyczepności do tynku.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg warunków przetargowych.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

- Świadectwo ITB 462/83

- Świadectwo ITB 565/85 PN69/B-10280

III. ROBOTY BUDOWLANE

III/8 ELEWACJE

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWT^ZANE

1.   WSTĘP

1.1	Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji.

1.2	Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem elewacji.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne".

2.2	Stosowane materiały

2.2.1. Do wykonania robót wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

emulsja gruntująca

kołki polipropylen.do mocowania płyt styrop.

listwy cokołowe aluminiowe

listwy narożnik. aluminiowe

płyty styropianowe EPS 70-040, gr.12cm

płyty styropianowe EPS 70-040, gr.8cm

siatka z włókna szklanego

tynk cienkowars. mineralny.

tynk podkładowy

woda

zaprawa klejowa

pigmenty, środki gruntujące,

fluaty,

farby gotowe elewacyjne - przygotowane fabrycznie,

2.3 Wymagania dla materiałów

Materiały   powinny   odpowiadać   wymaganiom   norm   państwowych   i   mieć   świadectwa dopuszczające do stosowania.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne"

3.2 Sprzęt do wykonywania robót

wiadra,

pędzle,

wałki,

szpachle,

drabiny,

rusztowania.

4.  TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”

5.   WYKONYWANIE ROBÓT

5.1	Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne'1.

5.2	Docieplenie

- Mocowanie styropianu FS 15 grub. 12 cm za pomocą kleju budowlanego do klejenia
płyt styropianowych metodą po obwodzie oraz punktową.

- Zbrojenie siatką z włókna szklanego o podwyższonej odporności na alkaliczność,
zatopionej w masę zbrojeniową z włóknem sztucznym.

- Powłoka pośrednia pod tynk odporna na działanie alkaliów.

- Powłoka końcowa- barwiony tynk organicznie wiązany na bazie dyspersji akrylowej o
 strukturze kornika. Nastawiony w produkcji przeciwko glonom, wykwitom i pleśni. Odporny na działanie deszczów zacinających, naprężenia termiczne i promieniowanie UV.

5.3	Szczeliny dylatacyjne

Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach zewnętrznych należy stosować kity trwale plastyczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”

6.2 Kontrola jakości robót

1.	Badanie  podłoża,  zależnie  od jego  rodzaju  (mur ceglany,  ściany  z  elementów prefabrykowanych,   tynk)   należy   przeprowadzać   zgodnie   z   warunkami   odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na:

sprawdzeniu protokółów odbioru robót poprzedzających, sprawdzeniu przygotowania podłoża.

2.	Zbadanie podkładu lub warstwy wyrównującej; w przypadku klejenia płytek należy zbadać grubość warstwy kleju.

- Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar.

- Badanie materiałów okładzinowych i ewentualnie klejów (w przypadku okładzin z płytek przyklejanych) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio  należy  sprawdzać  dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp.

- Płytki ceramiczne powinny mieć gładka powierzchnię i być mrozoodporne, a ich nasiąkliwość powinna być w granicach 2-8%.

- Płytki klinkierowe ścienne powinny mieć ścisły, w znacznej mierze spieczony czerep, nieszkliwiony lub z polewą solną. Powinny być mrozo-, chemo- i ognioodporne, o nasiąkliwości nie większej niż 6%.

- Licówki ceglane na okładziny do ścian zewnętrznych - produkowane jako licówki podwójne,  z których  po przepołowieniu  uderzeniem młotka otrzymuje się dwie właściwe licówki o grubości ok. 25 mm - powinny mieć powierzchnię licową gładką matową (ewentualnie angobowaną), a powierzchnię tylną - żeberkowaną, chropowatą. Wymiar długości i szerokości powinien odpowiadać wymiarom cegły zwykłej lub jej krotności.

7.   OBMIAR ROBOT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne"

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2.

8.  ODBIÓR ROBOT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne'

.2 Sposób odbioru robót

Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

należytego przylegania do podkładu przez lekkie  opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego), prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, wizualnym szerokości  styków i prawidłowości  ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, jednolitości barwy płytek. Odbiór gotowej  okładziny  wg warunków przyjętego  systemu wykonania elewacji z dociepleniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne'

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg warunków przetargowych.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-82/B-02020

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-8676747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne.

BN-86/6747-10 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty do okładzin pionowych

zewnętrznych i wewnętrznych.

BN-66/6747-11 Elementy kamienne. Płyty cokołowe zewnętrzne.

BN-88/6747-21 Płyty z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym.

BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i okładzina stopni schodowych.

Stopnice i podstopnie.

III. ROBOTY BUDOWLANE

III/9  POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych i obróbek blacharskich.

1.2	Zakres robót obiętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych i obróbek blacharskich.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

2 MATERIAŁY

2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

w OST „Wymagania ogólne".

2.2	Stosowane materiały

Nad częścią rozbudowaną blachodachówka i papa termozgrzewalna. papa podkładowa, płyty styropianowe oklejone gładź cementowa, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, rury spustowe z blachy ocynkowanej i PCV, rury z blachy ocynkowanej. Materiały przyjąć z wybranym systemem pokryć dachowych i obróbek blacharskich.

3.   SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne".

3.2 Sprzęt do wykonywania robót

noże,

nożyce,

młotki,

wiertarki,

giętarki,

stół ślusarski,

palniki na gaz propan-butan,

podnośnik przyścienny.

4.   TRANSPORT

4.1	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne'

4.2	Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5.   WYKONYWANIE ROBOT

5.1	Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2	Wykonywanie robót

wykonanie dylatacji termicznej podłoża pokrywającej się z dylatacją konstrukcyjną budynku, wykonanie szczelin dylatacyjnych obwodowych, wykonanie odbojów przy murach kominowych i elementach wystających ponad dach asfaltowej. Na dylatacjach termicznych podłoża wykonanego z płyt należy paski papy naklejać punktowo do podłoża z jednej strony szczeliny dylatacyjnej, roboty pokrywcze z papy na podłożu można rozpocząć, jeżeli asfaltowa powłoka gruntująca wykonana na podłożu jest dostatecznie sucha, ciągła i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża.

5.2.2 Podłoże z płyt styropianowych

- Płyty styropianowe odpowiadające wymaganiom normy przedmiotowej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe pod warunkiem, że zastosowano styropian samogasnący

o gęstości nie mniejszej niż 31 kg/m2, naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu względnym nie niższym niż 147 kPa.

- Przy okapach i w miejscach, w których konieczne będzie mechaniczne mocowań warstw papy pokrycia - zamiast płyt styropianowych należy stosować deski o grubości równej grubości płyt styropianowych. Deski powinny być impregnowane przed korozją biologiczną środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

5.2.3	Podłoże dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

- Pokrycie z dwóch warstw pap asfaltowych zgrzewalnych musi być wykonywane na
połaciach dachowych o pochyleniu takim samym jak dla pokrycia z trzech warstw pap
asfaltowych zwykłych.

- Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszą warstwę
należy stosować papę zgrzewalną podkładową, a na warstwę wierzchnią (drugiej - papę
wierzchniego krycia.

- W pokryciu dwuwarstwowym układanym równolegle do okapu szerokość pasma papy
wzdłuż okapu  w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosić 1/2 szerokości pasma
papy.

- Papa asfaltowa zgrzewalną jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania
między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

- Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny
propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:

palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu), płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości nagrzewania (tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić, dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien  być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio pod rozwijaną papą), fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. W podobny sposób należy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia. W przypadku konieczności wykonywania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podłożu z płyt izolacji termicznej należy uprzednio nakleić na to podłoże warstwę papy asfaltowej. Sposoby połączenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku wystającymi ponad powierzchnię połaci są analogiczne jak dla pokrycia z pap zwykłych.

5.3	Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-0,6 mm. Połączenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczać obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczanie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.4	Rynny dachowe i rury spustowe

Rynny dachowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm. Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane. Należy je mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych lub klocków zabetonowanych uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Rynny należy dylatować. Największa długość rynny me powinna być większa niż 20m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne'

7.   OBMIAR ROBOT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 i mb.

8.  ODBIÓR ROBOT

8.1	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

8.2	Zakres odbioru robót

1.	Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować:

odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych

robót pokrywczych,

odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu.

2.	Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podłoża,

- dokładności zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu,

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

- Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.

- Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie. W komisji powinny uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby.

- Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych
(międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy.

- W przypadku, gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi.

8.3	Odbiór podłoża i podkładu

- Badania podłoży lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego,
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.

- Sprawdzenie równości podłoża i podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m za pomocą szablonu i przymiaru z podziałką

milimetrową.  Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm.

3.	Sprawdzenie   szerokości  szczelin   i   przesunięcie  styków  wełny  mineralnej   należy przeprowadzać wzrokowo.

- Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych powinien być wykonany z dokładnością ±10 cm, a szerokość szczelin ±2 mm.

8.4 Odbiór pokrycia z papy

1.	Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego należy
przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm.
Odrywanie papy powinno spowodować rozwarstwienie lepiku (asfaltu) w warstwie
pomiędzy podłożem a osnową papy. Nie powinno wtedy nastąpić oderwanie papy od
podłoża.

2.	Sprawdzenie   przyklejenia   papy   do   podłoża   z   płyt   izolacji   termicznej   należy
przeprowadzać na paskach papy jak wyżej, z tym że próba odrywania powinna

spowodować:

w płytach twardych z wełny mineralnej i w płytach styropianowych - uszkodzenie

w przypowierzchniowej warstwie płyty, tj. oderwanie paska papy wraz z cząstkami materiału płyty.

3.	Sprawdzenia szerokości zakładów papy należy dokonywać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m powierzchni pokrycia. Dokładność pomiaru powinna wynosić ±2 cm.

- Sprawdzenie liczby warstw papy na połaciach należy przeprowadzać w oparciu o zapisy z odbiorów częściowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne'

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg warunków przetargowych.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania.

PN-80/B-10240 Pokrycia z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-6l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna

PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych.

PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych.

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.

BN-67/6741-12 Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe tłoczone.

BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce

i płyty.

BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane.

III ROBOTY BUDOWLANE

III/10  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1   WSTĘP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem mniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej.

1.2 Zakres robót obiętych OST

ustalenia /awarie w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne".

2.2	Stosowane materiały

-	stolarka okienna z profili PCV konfekcjonowana,

- stolarka drzwiowa wewnętrzna z profili PCV konfekcjonowana, stolarka drzwiowa wewnętrzna konfekcjonowana,

- pianki uszczelniające, kity.

3.   SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne'

3.2 Sprzęt do wykonywania robót

- wiertarki,

- dłuta,

- śruby,

- wkrętaki,

- wkręty,

- kołki,'

- łączniki stalowe.

4.   TRANSPORT

4.1	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne".

4.2	Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1	Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2	Wyszczególnienie robót

5.2.2	Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Drzwi wewnętrzne w okleinie laminowanej z uszczelkami akustycznymi wg zestawienia stolarki drzwiowej wraz z, określeniem odporności zabezpieczeniowej i klasy odporności ogniowej.

53.1 Wbudowywanie stolarki okiennej

| Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych:Rodzaj ściany i sposób wykonania ościeża | Odchyłki, mm | Dopuszczalna różnica długości przekątnych, mm |
| --- | --- | --- |
|  | szerokość | wysokość |  |
| Prefabrykowane ściany wielkowymiarowe, wyprawy pocienione | +7 -3 | ±3 | 10 |
| Prefabrykowane ściany pasmowe, wyprawy pocienione | ±6 | ±4 | nie sprawdza się |
| Ściany murowane, wyprawa tynkowa | +10 | +10 | 10 |

5.   Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej:

| Wymiary zewnętrzne stolarki cm | liczba punktów zamocowania | Rozmieszczenie punktów zamocowania |
| --- | --- | --- |
| wysokość | szerokość |  | w nadproża i progu | na stojaku |
| do 150 | do 150 | 4 | nić mocuje się | każdy stojak w 2 punktach w odległości ok- 33 cm od nadproża i ok. 35 cm od progu |
|  | 150-200 | 6 | po 1 punkcie w nadprożu i progu w 1/2 szerokości okna |  |
|  | powyżej 200 | 8 | po 2 punkty- w nadprożu i progu, rozmieszczone symetrycznie w odległościach od pionowej krawędzi ościeża, równej 1/3 szerokości okna |  |
| powyżej 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | każdy stojak w 3 punktach: — w odległości 33 cm od nadproża — w 1/2 wysokości — w odległości 33 cm od dolnej części ościeża |
|  | 150-200 | 8 | po 1 punkcie w nadprożu i progu w 1/2 szerokości okna |  |
|  | powyżej 200 | 10 | po 2 punkty w nadprożu i progu, rozmieszczone symetrycznie w odległościach od pionowych krawędzi ościeża, równych 1/3 szerokości |  |

6. Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka z płaszczyzną ościeża.

5.3.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu

- Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach.

- W zależności od rodzajów łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.

- W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, może być dokonane następującymi sposobami:

-	w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka,

- przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy (od strony styku z węgarkiem) listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym.

- Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W przypadku progu drewnianego należy ułożyć pionową warstwę kitu, przykrywającą styk progu ze ścianą podokienną i styk progu z ościeżnicą, aż do poziomu wrębu przewidzianego do umocowania fartucha z blachy cynkowej  lub ocynkowanej.

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm - do 2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu- Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.

- Zamocowania ościeżnic  należy  dokonać  za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione.

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania do tego celu. Do uszczelnienia stolarki w ościeżu przed przenikaniem wody opadowej i powietrza należy stosować kity trwale plastyczne. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu
okna;  w tym celu należy  wykuć  w pionowych powierzchniach  ościeży bruzdy
dostosowane do grubości parapetu Parapety drewniane powinny być jednostronnie
ostrugane, a ich grubość nie powinna być mniejsza niż 30 mm. Dla parapetów o
większym   wysięgu   należy   osadzić   w   murze   podokiennym   wsporniki   stalowe
rozstawione w odległości nie większej niż 1 m. Następnie wyrównać zaprawą mur
podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. Styki parapetu z ościeżem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny być przykryte drewnianymi listwami przyościeżnicowymi przybitymi do ościeżnicy.

- Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawę cementową ze spadkiem na
zewnątrz  fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie  dokładnie
umocowane we wrębie progu ościeżnicy.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego z osadzeniem należy
dokładnie zamknąć.

5.3.3 Wbudowywanie stolarki drzwiowe]

5.3.3.1 Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury grube

- Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania
robót murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być
większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż
30 cm.

- Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub
haków osadzanych w murze, lub przybijać do klocków drewnianych osadzonych
uprzednio w ościeżu. Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre
utwierdzenie w ościeżu) należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed
osadzeniem zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również
zabezpieczone przed korozja biologiczną powierzchnie od strony muru.

- Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem a ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany
zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania  tego  rodzaju  robót  odpornym   lub  zabezpieczonym  przed  korozją
biologiczną.  4.   Dopuszcza się osadzanie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia drewna ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5.3.4 Okucia budowlane

- Każdy wyrób stolarki budowlanej, powinien być wyposażony w okucia zamykające,
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została
ustanowiona norma

- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne".

6.2	Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich i szklarskich

1.   Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z:

-	postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

- postanowieniami PN-67/B-10086 dla mebli do wbudowania w zakresie składu i liczności partii, sposobu pobierania próbek i ich liczności oraz planu badania.

2.	Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:

- zgodność wymiarów,

- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.

- Dla sprawdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł

I elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej
partii z wymiarami zawartymi:

- w zasadach wymiarowania modularnego mebli do wbudowania wg PN-67/B-91004,

z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek: +10-20 mm - dla wymiarów głównych, według norm przedmiotowych - dla wymiarów szczegółowych elementów,

-	według ustaleń tabelarycznych - dla luzów części ruchomych.

- Dla stwierdzenia spełniania wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać
wyniki oględzin drewna z wymaganiami norm przedmiotowych.

- Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych
 należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:

-	jakości robót stolarskich z PN-88/B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej i wg
PN-67/B10086 w odniesieniu do mebli przeznaczonych do wbudowania,

-	wilgotności drewna,

-	szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów,

-	rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób,

-	oszklenia,

-	pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi.

6.	Sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi. Ocena wyników kontroli jakości robót stolarskich powinna być dokonana w sposób określony w PN-88/B-10085 i PN-67/B-10086.

7.   OBMIAR ROBOT

7.1	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową są sztuki.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

8.2	Zakres odbioru robót

1.	Przy odbiorze robót szklarskich należy przeprowadzać następujące badania będące
podstawą do oceny jakości tych robót:

badanie konstrukcji, w której osadzone będą szyby, badanie okuć,

- badanie materiałów,

- badanie jakości wykonania.

- Badanie konstrukcji i okuć należy przeprowadzać przed wykonaniem montażu wyrobów ze szkła.

- Badanie materiałów należy przeprowadzać zarówno przed rozpoczęciem robót, jak i po
zakończeniu robót szklarskich, w zależności od rodzaju szklenia.

- Badanie jakości wykonania robót należy przeprowadzać w czasie i po zakończeniu
robót szklarskich.

- Badania konstrukcji, w której osadzone są szyby, okuć i materiałów należy
przeprowadzać na zgodność z dokumentacją projektową, odpowiednimi normami oraz
innymi dokumentami określającymi cechy materiału, o ile stanowią one integralną
część dokumentacji technicznej.

- Po przeprowadzeniu kontroli jakości materiałów i robót szklarskich należy sporządzić
protokół, w którym powinna być zawarta ocena ich wykonania.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg warunków przetargowych.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-I (PR 5)$5, COBP Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych -Instrukcja nr 183

ITB, Warszawa 1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-67/B-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne

PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane

PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta

BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary

Bn-80/61 12-28 Kit miniowy

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-78/6753-05 Kit tiokolowy

BN-83/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone

BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone

BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie

BN-84/6824-01 Szkło budowlane

BN-79/7.150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia