INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA

WINDY (DŹWIGU HYDRAULICZNEGO)

Zamawiający zamierza dobudować windę zewnętrzną do istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Baninie.

Celem dobudowy windy jest możliwość dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, w sposób samoobsługowy.

Zamawiający wymaga, by winda miała

trzy przystanki :

- na wysokości podłoża (chodnika)- bez bariery dla wózka przy wjeździe do windy

- na wysokości parteru (parter wysoki)

- na wysokości I piętra

Winda musi posiadać kabinę przelotową oraz drzwi teleskopowe z obu stron ( p. przekrój poziomy szybu windowego), zapewniać łagodne starty i zatrzymania.

Kabina musi posiadać

- trudnościeralną podłogę

- oświetlenie energooszczędne

- przyciski dyspozycji na wysokości dostosowanej dla osoby niepełnosprawnej,

- przyciski otwierania i zamykania drzwi,

- przycisk alarmu,

- wyświetlacz- piętrowskazywacz pokazujący położenie kabiny i kierunk jazdy kabiny dźwigu, zaopatrzony w duże, czytelne znaki

- sygnalizację przeciążenia,

- poręcze na ścianach bocznych- rura o przekroju okrągłym z blachy nierdzewnej szlifowanej, listwy przypodłogowe z blachy nierdzewnej szlifowanej,

- gong dwutonowy.

Prędkość windy: do 1,7 m/s

Wysokość podnoszenia – 4,3m

Joanna Komorowska

Dyrektor SPZOZ w Żukowie